Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul.  Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

telefón 052/ 45 610 81

NÁVRH

ZMENY  A  DOPLNKY

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  HUNCOVCE

február  2019

obstarávateľ:

OBEC  HUNCOVCE

Obecný úrad  HUNCOVCE,

Hlavná č. 29, Huncovce 059 92

spracovateľ: Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský

február 2019

Ing. arch. Rudolf Kruliac, ateliér ul.  Jilemnického č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

telefón 052/ 45 610 81

NÁVRH

ZMENY  A  DOPLNKY

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE  HUNCOVCE

február  2019

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

obstarávateľ:

OBEC  HUNCOVCE

Obecný úrad  HUNCOVCE,

Hlavná č. 29, Huncovce 059 92

spracovateľ: Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Ľuboš Gontkovský

február  2019

#### Obsah:

Identifikačné údaje obstarávateľa a spracovateľa

##### Hlavné ciele  navrhovaných  zmien a doplnkov územného plánu

Podklady pre spracovanie návrhu  zmien a doplnkov

Navrhované riešenie lokality:

„Smrekovec – II. etapa“

Zmeny v pôvodnej sprievodnej správe ÚPN O Huncovce

Zmena pôvodnej záväznej časti ÚPN O Huncovce

#### ZMENA A DOPLNOK ÚZEMNÉHO PLÁNU  OBCE  HUNCOVCE – február 2019

##### Identifikačné údaje obstarávateľa a spracovateľa:

Obstarávateľ  zmeny a doplnku územného plánu:

Obec  Huncovce,  so sídlom -  Hlavná ulica č. 29, 059 92  Huncovce

###### Odborne spôsobila osoba obstarávateľa:

Ing. Vladimír Šterbák, registračné číslo  podľa vyhl. MŽP SR /148/

Spracovateľ  zmeny a doplnku územného plánu: Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt SKA  č. 0290AA so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica,  Ing. Ľuboš Gontkovský, so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

Dokumentácia zmeny a doplnku ÚPN O  Huncovce  rieši lokalitu „Smrekovec – II. etapa“:

Pôvodná funkcia podľa územného plánu obce Huncovce - súčasný stav: rezerva pre plochy rekreácie, plochy lúk a pasienkov, súčasné využitie: poľnohospodárska pôda - TTP

Navrhovaná čiastková zmena a doplnok územného plánu obce Huncovce rieši funkčné využitie plôch,    navrhovaný stav: plocha rekreácie – individuálna rekreácia  rozšírenie navrhovanej rekreačnej zóny „Smrekovec“

##### Hlavné ciele  navrhovaných  zmien a doplnkov územného plánu

Obec  Huncovce sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Poprad, Kežmarok a Vysoké Tatry. Poloha obce s priamou dostupnosťou  miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch – rekreáciu.

Navrhované riešenie zmeny a doplnku ÚP obce  Huncovce - „február 2019“  je v súlade so zadaním, ktoré bolo schválené Obecný zastupiteľstvom 30.09.2011, uznesením č. 82/2011.

V dokumentácií sú rešpektované  záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia a prevzaté verejnoprospešné stavby, ktoré sa vzťahujú na riešené územia z ÚPN – VÚC Prešovského kraja,  schváleného uznesením vlády SR č. 268/1998 a nariadením vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Prešovského kraja a jeho Zmenami a doplnkami 2004 schválenými Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 22.06.2004,  ktorým bola vyhlásená jeho záväzná časť Všeobecným záväzným nariadením PSK č, 4/2004, Zmenami a doplnkami 2009 schválenými Zastupiteľstvom PKS uznesením č. 588/2009 dňa 27. 10.2009, ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným zastupiteľstvom PSK uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 2009 s účinnosťou od 6.12. 2009.

Podklady

Podkladom pre spracovanie návrhu  zmien a doplnkov Územného plánu obce  Huncovce boli:

- Jestvujúci územný plán, spracovaný  Ing. arch. Máriou Kollárovou , marec 2013, schválený OZ Obce Huncovce dňa 28.06.2013, číslo uznesenia 289/2013

- Schválenie započatia procesu obstarávania zmien a doplnkov ÚPN obecným zastupiteľstvom č. 75/2018 zo dňa 22.10. 2018

- Urbanistické štúdia  navrhovanej lokality rozšírenia navrhovanej rekreačnej zóny Smrekovec

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

Pôvodná funkcia podľa územného plánu obce Huncovce - súčasný stav: rezerva pre plochy rekreácie, plochy lúk a pasienkov,  súčasné využitie: poľnohospodárska pôda - TTP

Navrhovaná čiastková zmena a doplnok územného plánu obce Huncovce rieši funkčné využitie plôch,    navrhovaný stav: plocha pre rekreáciu – individuálna rekreácia rozšírenie navrhovanej rekreačnej zóny Smrekovec

Základné ukazovatele o navrhovanom území

- podľa Územného plánu Obce Huncovce – rezerva pre plochy rekreácie – súčasné využitie:  poľnohospodárska pôda - TTP,

- návrh rieši vytvorenie plochy pre  zástavbu rekreácie –  individuálna rekreácia,

- územie je v 2. stupni ochrany prírody –  ochranné pásmo TANAPu

- plocha riešeného územia 8045m2 , na parcelách 2732/9 o výmere 3280m2, 3852 o výmere 1178 m2, 3851 o výmere 3587 m2.

- vymedzenie navrhovaného zastaveného územia je riešené: zo západnej strany po hranici katastrálneho územia s Veľkou Lomnicou, z južnej strany  naväzuje na navrhovanú rekreačnú zónu Smrekovec, zo severu susedí s navrhovanou rekreačnou zónou PAT 3, z východnej strany – nie je ohraničená – trvale trávnatý porast

- funkčná plocha rekreácie a umiestnenie rekreačných objektov bude mimo hranicu ochranného pásma lesa (50 m od okraja lesa)

- prístupnosť je riešená: navrhovanou miestnou komunikáciou C3 MO 5,5/30,  z južnej strany od navrhovanej rekreačnej zóny Smrekovec. Zo severnej strany od navrhovanej lokality PAT 3 a ďalej komunikačnej siete s napojením na lokalitu eurokemp.

- jestvujúca poľná a lesná cesta v bodoch napojenia ostáva v pôvodnej polohe, trasovanie cez riešené územie sa mení v trase navrhovanej miestnej komunikácie

- regulatív zastavanosti pre rekreačné domy  max. 20 % plochy, včetne objektov s doplnkovou funkciou a spevnených plôch

- pri sadových úpravách v rámci riešeného územia budú využité iba pôvodné druhy drevín, pričom budú prijaté opatrenia na odstraňovanie a zamedzenie šírenia inváznych a expanzívne sa šíriacich druhov rastlín.

- urbanistická štúdia spracovaná –  Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Luboš Gontkovský

- ďalší stupeň PD – projekt pre územné rozhodnutie

| stavba | počet | počet osôb | zastav. plocha | úžitková plocha | podlažnosť | parkovacie miesta | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekreačný dom | 7 | 28 | 770 | 840 | prízemie + podkrovie | 14 |  |

Urbanistické riešenie

Urbanistické riešenie akceptuje katastrálnu hranicu s obcou Veľká Lomnica, prepája rekreačnú zónu Smrekovec a PAT 3

Komunikácia je riešená ako miestna komunikácia  so šírkou 6,5m a chodníkom šírky 2,0m.

Verejné inžinierske siete sú navrhované s vedením v telese komunikácie, chodníka a zeleného pásu (verejný vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, elektrická sieť, plynovod, verejné osvetlenie).

Architektonické riešenie

Rekreačné domy– jednopodlažné s využiteľným podkrovím, so strechou sedlovou krížovou, s použitím prírodných materiálov v exteriéry – drevo a kameň, strecha s krytinou v tmavom matnom prevedení.

Prvky drobnej architektúry (altánky, lavičky, smerové tabule) – v drevenom prevedení.

Technická infraštruktúra

##### Elektrická energia

Celkový inštalovaný výkon                    63 kW

Koecifient súčasnosti                              0,6

Súčasný výkon                                     37,8 kW

###### Potreba vody a množstvo odpadových vôd

Maximálna denná potreby vody

Qm = Qp x kd= 3600 x 1,6 = 5760 lit/deň

Maximálna hodinová potreba vody

Qh = 1/24x Qp x kd x kh = 1/24x 3600x 1,6 x 2,1 =504lit/hod = 0,14 l /s

###### Potreba zemného plynu

Max. spotreba zemného plynu  14,7 x 0,8 = 11,76 m3/hod.

Verejná zeleň je riešená trávnatou plochou doplnenou o kríky, prípadne stromy – vegetácia pôvodného charakteru – smreky, borovica, jedľa, jarabina, breza, šípky a pod.

ZÁBER POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Záber poľnohospodárskej pôdy  je spracovaný v súlade so zákonom č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Obstarávateľ  zmeny a doplnku územného plánu:

Obec  Huncovce,  so sídlom -  Hlavná ulica č. 29, 059 92  Huncovce

Odborne spôsobila osoba obstarávateľa:

Ing. Vladimír Šterbák, registračné číslo  podľa vyhl. MŽP SR /148/

Spracovateľ  zmeny a doplnku územného plánu: Ing. arch. Rudolf Kruliac, autorizovaný architekt SKA  č. 0290AA1034 so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica,  Ing. Ľuboš Gontkovský, so sídlom: Jilemnického ulica č. 341, 059 52 Veľká Lomnica

VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Riešeným územím je katastrálne územie Huncovce vymedzené jeho katastrálnou hranicou.

Obec Huncovce leží v Podtatranskej kotline na Spiši, severne od mesta Poprad; patrí do okresu Kežmarok a do Prešovského samosprávneho kraja.

Riešené územie je v kontakte s k.ú. Velká Lomnica, k.ú. Žakovce, k.ú. Vrbov, k.ú. Kežmarok, k.ú. Malý Slavkov a k.ú. Tatranská Lomnica.

ZDÔVODNENIE NAVRHOVANÝCH ZÁBEROV PPF

Záber poľnohospodárskej pôdy v navrhovanej zmene a doplnku ÚPN-O súvisí hlavne s navrhovanou  rozvojovou plochou pre rekreáciu – rekreačné domy

NELESNÉ EKOSYSTÉMY

- Polia -  Podľa katalógu biotopov Slovenska (Stanová, V., Valachovic, M., (eds.), 2002) sú intenzívne obrábané polia zaradené do biotopu X7 – Intenzívne obhospodarované polia.

- Lúky a pasienky - V záujmovom území sú takmer všetky lúky a pasienky intenzívne využívané. Pravidelne sa hnoja a kosia, niektoré aj dvakrát do roka. Tie, ktoré sa kosia len raz do roka sa následne prepásajú hospodárskymi zvieratami – v súčasnosti ovcami. Extenzívne využívané lúky a pasienky s prirodzeným druhovým zložením sa nachádzajú len v okrajových častiach lesných remízok.

V riešenom území je chránené územie OP TANAP-u, PR Kút , OP PR Kút a OP Slavkovský jarok – všetky sa nachádzajú v severnej časti katastra.

PÔDNE POMERY

Celá Popradská kotlina sa poľnohospodársky intenzívne využíva. Aj katastrálne územie Huncoviec je poľnohospodársky intenzívne využívané. Huncovce sú typom poľnohosp. slabo štruktúrovanej až montánnej krajiny so strednou poľn. produkciou.

Pôdny fond tvorí:

a) orná pôda

b) trvalé trávne porasty

c) druhotné lesné porasty

d) vlhké lúky a mokrade

e) prechodné rašeliniská a trasoviská

f) brehové porasty

g) antropogénna vegetácia

Orná pôda má v katastri prevahu. Využíva sa na pestovanie obilnín a krmovín. Okrem záujmových kultúr sa v nej vyskytuje aj segetálna vegetácia.

Trvalé trávne porasty sa nachádzajú mozaikovite medzi ornou pôdou alebo v blízkosti alúvií vodných tokov. Sú intenzívne využívané buď pastvou hospodárskych zvierat v súčasnosti prevažne oviec

alebo ako kosné lúky. Na zvýšenie objemovej hmoty často sú do nich prisievané kultúrne trávy.

V katastrálnom území Huncovce sa vyskytujú viaceré druhy pôdnych typov. Najčastejšie sú to rankre a podzolové pôdy. Okolo tokov sa vyskytujú aluviálne pôdy miestami glejové v depresných častiach nív môžeme nájsť nivné pôdy až nivné pôdy oglejené, ale aj pôdy slatinné a rašelinové ( alúvium Slavkovského jarku). Na lesnatej časti sledovaného územia sa nachádzajú z časti hnedé lesné pôdy, ktoré sa miestami vyskytujú aj na svahoch pokrytých skeletnatými zvetralinami silikátových hornín.

Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) katastrálne územie:  Huncovce, kód BPEJ

0906032, 0906035, 0911012, 0912003, 02914065, 0915005,1011012, 1012013, 1012033,1014061,1063232, 1063242, 1063342, 1069212, 1069312, 1073212, 1073213, 1073232,1073312, 1073342 a 1073532

Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

žiadateľ:         Obec  Huncovce

spracovateľ:   Ing. arch. Rudolf Kruliac

kraj:                Prešovský

obvod:            Kežmarok

dátum:            február  2019

| číslo lokality | katastrálne územie | funkčné využitie | výmera lokality v ha | predpokladané zábery poľnohospodárskej pôdy | užívateľ poľ.pôdy vybud. | hydromelioračné zar. zar.zariadenia | časová etapa realizácie | Iná Info. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom | z toho |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | skupina BPEJ | výmera v ha |  |  |  |  |
| A | Hu | PR | 0,8045 | 0,8045 | 1068342 | 0,1609 | nie | nie | 2022 |  |

Hu –  Huncovce

PR –  plocha pre rekreáciu

Navrhované lokality nezasahujú do najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy podľa kódu BPEJ v katastrálnom území obce Huncovce.

Zmeny v sprievodnej správe ÚPN O Huncovce

A.1.1.3. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA

Doplnenie na konci odstavca:

- rozvoj obce – vzhľadom na dostupnosť center cestovného ruchu – Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny, pamiatkové rezervácie a objekty - vytváranie podmienok na rozvoj  rekreácie.

A.1.3.4. ZHODNOTENIE SÚLADU riešenia so zadaním a konceptom riešenia .

ÚPN-O je spracovaný v súlade so zadaním; v navrhnutom riešení je:

Doplnenie vety:

- je navrhnutá možnosť umiestnenia rozvojových plôch pre polnohosp. malovýrobu  a rekreáciu - pre individuálnu rekreáciu, v severnej časti územia – v OP TANAP-u

A.2.6.2 ZÁKLADNÉ ROZVRHNUTIE FUNKCIÍ V RIEŠENOM ÚZEMÍ prevádzkových, a komunikačných väzieb na území obce

Doplnenie vety

- jediným novo navrhovaným rozvojovým územím vo voľnej krajine je navrhované územie polnohosp. malovýroby bez ubytovania a územie pre vytvorenie rozvoja  rekreácie (lokalita „Smrekovec – II. etapa“   v severnej časti katastra v OP TANAP-u.

Doplnenie vety

v ÚPN-O je navrhnuté jedno nové rozvojové územie - nový areál výroby vo voľnej krajine a areál  rekreácie - pre individuálnu rekreáciu  - v severnej časti riešeného územia, na západnej hranici katastra v OP TANAP-u, ktoré je navrhované s nasledovnými charakteristikami funkčného využitia a priestorového usporiadania:

- novo navrhované rozvojové územie v severnej časti katastra (v OP TANAP-u) - ako územie polnohosp. výroby a rekreácie - pre individuálnu rekreáciu

- územie s dopravou a technickou obsluhou z katastrálneho územia Veľkej Lomnice, Malého Slavkova, Tatranskej Lomnice a Huncoviec – od poľnohospodárskeho družstva

- s jedným samostatným areálom (na severe) pre polnohosp. výrobu (chov oviec) a spracovanie

produktov (výroba syra a bryndze) riešeným ako usadlosť vo voľnej krajine, s doplnkovým

chovom zvierat s využívaním okolitého územia pre pastvu, bez ubytovania

A.2.7.2.4. Zariadenia cestovného ruchu

Doplnenie vety

V ÚPN-O je z hľadiska požiadaviek na zariadenia cestovného ruchu navrhované:

- Vzhľadom na polohu obce a jej kontakt s obcou Veľká Lomnica (ktorá obsahuje pomerne veľa a atraktívnych zariadení  rekreácie), ako aj blízke centrá Poprad a Kežmarok, nie sú v obci Huncovce navrhované nové zariadenia  rekreácie charakteru hotelov a penziónov.

Doplnenie na konci odstavca

- návrh rieši vytvorenie lokalít  rekreácie - pre individuálnu rekreáciu a zmiešanú funkciu občiansku vybavenosť a rekreáciu v lokalite „Smrekovec – II. etapa“ (7 rekreačných domov)  . Navrhované je osadenie rekreačných domov – jednopodlažných s využitým podkrovím.

A.2.8.2. NAVRHOVANÉ ÚZEMIE NA ZÁSTAVBU

V ÚPN-O Huncovce sú na zástavbu navrhované tieto územia:

Doplnenie na konci odstavca

- lokalita „Smrekovec – II. etapa“ plocha  pre rekreáciu – individuálna rodinná rekreácia ,v ochrannom pásme TANAP-u, mimo ochranného pásma prírodnej rezervácie Kút a mimo ochranného pásma lesa.

A.2.11. OCHRANA PRÍRODY a tvorba krajiny

V ÚPN-O obce je z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny navrhované :

- je navrhované nové rozvojové územie pre poľnohosp. malovýrobu, spracovanie produktov a agroturistiku (bez ubytovania) – areál vo voľnej krajine - v OP TANAP-u prístupný z k.ú. V. Lomnica

Doplnenie odseku

- je navrhované nové rozvojové územie pre  rekreáciu – individuálna rodinná rekreácia  (lokalita „Smrekovec – II. etapa“ v ochrannom pásme TANAP-u prístupné z k.ú. V. Lomnica, Malý Slavkov, Tatranská Lomnica, a od Huncoviec – poľnohospodárskeho družstva

Zmeny v záväznej časti ÚPN O Huncovce

A.5. ZÁSADY A PRINCÍPY pre umiestnenie a rozvoj plôch športu a rekreácie

Doplnenie na konci odstavca

•     vytvoriť podmienky pre rozvoj nových funkčných plôch  rekreácie – rekreačných objektov  pre rodinnú individuálnu rekreáciu v lokalite „Smrekovec II. etapa“   v ochrannom pásme TANAP-u.

A.6. ZÁSADY A PRINCÍPY pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia územia

Doplnenie na konci  3 odstavca

•     rezervovať územie pre cestu III. triedy s prepojením Malého Slavkova s cestou II/540 (Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica), južne od navrhovanej lokality „B“ – Pat 3

•     vytvoriť miestnu komunikáciu C3 MO 5,5/30 od poľnohospodárskeho družstva po navrhované rekreačné lokality „  Smrekovec a  Pat 3, v trase pôvodnej lesnej cesty

A.15. VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM a chránených území podľa osobitných predpisov

Doplniť za

Ochranné pásmo regulačnej stanice plynu 20 m

„Ochranné pásme poľnohospodárskej výroby 50 m“

A.20. REGULATÍVY VYUŽITIA A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

regulačných celkov vymedzených v schéme záväznej časti

Doplnenie na konci regulatívov

67  (súčasť KC1.1) lokalita   Smrekovec – II. etapa - navrhované plochy  rekreácie – rekreačné domy

• charakteristika súčasného stavu územia

_ územie voľnej krajiny ( TTP)  v severnej časti katastra, v ochrannom pásme TANAPu,  m

• návrh rozvoja územia

_ návrh na zmenu funkcie z poľnohospodárskej pôdy na funkciu   rekreácie – rekreačné objekty pre individuálnu rodinnú rekreáciu

• regulácia funkčného využitia územia

_ dominantná (doporučená) funkčná náplň -  rekreačné domy (chata, chalupa, prázdninový dom)

_ prípustná funkčná náplň -  doplňujúce funkcie (zeleň, rekreačno-oddychové zariadenia, statická doprava, reštaurácia – ako vybavenosť lokality)

_ neprípustná funkčná náplň - hlučné a prašné obslužné prevádzky obťažujúce rekreáciu, drobnochov

• regulácia priestorového usporiadania

_ regulácia kompozičnej skladby -  samostatné stojace rekreačné domy

_ regulácia usporiadania verejných priestorov -  rešpektovanie líniového verejného priestoru

_ regulácia intenzity zástavby:

max. zastavanosť pozemku  rekreačným domom  20%

max. výška zástavby – 2 nadzemné podlažia, vrátane podkrovia, strechy sedlové

_ realizácia výstavby je podmienená právoplatným rozhodnutím – súhlasom orgánu ochrany prírody a krajiny na zásah do plôch biotopov, vydaným podľa § 6 zákona OPaK

_ konkrétne rozmiestnenie rekreačných objektov bude rešpektovať výsledky botanického mapovania vrátane mapovania biotopov, ktoré bude vykonané vo vegetačnom období

_ stavebné pozemky, resp. rekreačné domy nesmú byť súvisle oplotené plotom, prípustné je len vegetačné oplotenie  na dvoch stranách pozemku

_ pre vnútorné komunikácie musí byť použitá dlažba (nie jednoliata homogénna povrchová úprava)

_ dažďové vody zo striech a spevnených plôch budú odvedené do vsaku – pre každý objekt najmenej 2 vsakovacie objekty v hĺbke 1,5 až 2 m pod terénom alebo rozptýlene na povrch terénu.